OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Gmina Miasto Chełmża: Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: 
etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nr 359994-2013 z dnia 05.09.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane pod nr 188407 – 2013 z dnia 17.09.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Chełmża, ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675-22-91, fax. 056 675-21-22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomostu spacerowego z oświetlenie, slipu, zieleni i dojść do pomostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji : etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę pomostu spacerowego na palach wzdłuż brzegu Jeziora Chełmżyńskiego prowadzącego od Bulwaru 1000-lecia do ul. Plażowej. (dz. geod.: 198/2 obręb 04, nr 1 obręb 10, nr 5 obręb 12 jedn. ewid. Chełmża). Zakres robót budowlanych: Pomost spacerowy na palach, z trzema wydzielonymi kładkami do cumowania sprzętu pływającego z dwoma łukowymi mostami trójprzęsłowymi. (Jeden most w części pomostu nad istniejącą stalową konstrukcją nośną rury poboru wody zakładu cukrowni Nordzucker. Drugi most w części pomostu bliżej ul. Plażowej) wraz z oświetleniem za pomocą latarni o wys. 5 m odpowiadających swoją charakterystyką, wyglądem latarniom zamontowanym na Bulwarze 1000 Lecia tj.: latarnie typu STS/80 z oprawą oświetleniową Aries 70W. Długość pomostu w osi pali 334,5 m, długość całkowita pomostu z trapem 360,00 m, szerokość pomostu w osi pali 2,24 m, szerokość całkowita pomostu 2,56 m, szerokość całkowita pomostu z wydzieloną kładką do cumowania sprzętu pływającego 3,22 m, długość kładki do cumowania sprzętu pływającego 10,40 m, szerokość kładki 0,74 m, podstawowy moduł pomostu w osi pali 5,00 m, wysokość pomostu względem lustra wody + 0,70 m, wysokość kładki do cumowania sprzętu pływającego względem poziomu lustra wody + 0,45 m, długość pali od 10 do 20 m, dopuszczalne użytkowe obciążenie pomostów wynosi 3 kN/m2. Konstrukcje pomostu to układ ram składających się z dwóch pali z rur stalowych Ø 273/8 (rura stalowa konstrukcyjna wg normy EN-10210) wypełnionych betonem w rozstawie 2,24 m, na których wspiera się rura prostokątna 220/120/8 będący konstrukcją wsporczą pomostu (w związku z niestandardowym przekrojem konstrukcji stalowej, istnieje możliwość zmiany przekroju na przekrój handlowy 200/120/8 mm). Układ ramowy w rozstawie co 5,0 m. Ramy będą połączone ze sobą przy pomocy 5 podciągów stalowych wykonanych z rur prostokątnych 180/100/7,1. Na podciągach stalowych mocowany będzie pokład z desek pomostowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 240 x 14 x 3,2 cm. Deski mocowane do rur prostokątnych (podciągów nośnych pomostu) przy pomocy wkrętów samogwintujących do stali ø 6 mm. Pale wbijane będą w rozstawie osiowym 2,24 m (na kierunku prostopadłym do osi pomostu), oraz 5,0 m ( na kierunku równoległym do osi pomostu) wg załączonych rysunków. Projektuje się pale o długości od 10 do 20 metrów. Barierki pomostu w konstrukcji drewnianej. 2.2.Budowa slipu Rama slipu ze stalowych rur prostokątnych 160x80x5 ocynkowanych. Środkowa część ramy wypełniona deskami pomostowymi z tworzywa sztucznego 240x14x3,2 cm pokrytego gumą w celu zabezpieczenia dna łodzi przesuwanej po slipie. Wypełnienie części bocznych elementami gretingowymi -stalowymi kratami pomostowymi ocynkowanymi. Projekt przewiduje możliwość zmiany kąta płaszczyzny slipu i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji, oraz możliwość demontażu slipu na okres zimowy. Wymiary slipu: długość 6,08 m, szerokość 3,68 m. 2.3. Slip - zieleń. Ręczne wykonanie trawnika dywanowego siewem z nawożeniem oraz pielęgnacją ręczną pow. 12,50 m2. 2.4. Slip -utwardzenie terenu Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 150,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotuzamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.4 stanowią załączniki:Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Uwaga: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomostu spacerowego z oświetleniem, slipu, zieleni i dojść do pomostu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:2.1. Budowę pomostu spacerowego na palach wzdłuż brzegu Jeziora Chełmżyńskiego prowadzącego od Bulwaru 1000-lecia do ul. Plażowej. (dz. geod.: 198/2 obręb 04, nr 1 obręb 10, nr 5 obręb 12 jedn. ewid. Chełmża). Zakres robót budowlanych: Pomost spacerowy na palach, z trzema wydzielonymi kładkami do cumowania sprzętu pływającego z dwoma łukowymi mostami trójprzęsłowymi. (Jeden most w części pomostu nad istniejącą stalową konstrukcją nośną rury poboru wody zakładu cukrowni Nordzucker. Drugi most w części pomostu bliżej ul. Plażowej) wraz z oświetleniem za pomocą latarni o wys. 5 m odpowiadających swoją charakterystyką, wyglądem latarniom zamontowanym na Bulwarze 1000 Lecia tj.: latarnie typu STS/80 z oprawą oświetleniową Aries 70W. Długość pomostu w osi pali 334,5 m, długość całkowita pomostu z trapem 360,00 m, szerokość pomostu w osi pali 2,24 m, szerokość całkowita pomostu 2,56 m, szerokość całkowita pomostu z wydzieloną kładką do cumowania sprzętu pływającego 3,22 m, długość kładki do cumowania sprzętu pływającego 10,40 m, szerokość kładki 0,74 m, podstawowy moduł pomostu w osi pali 5,00 m, wysokość pomostu względem lustra wody + 0,70 m, wysokość kładki do cumowania sprzętu pływającego względem poziomu lustra wody + 0,45 m, długość pali od 10 do 20 m, dopuszczalne użytkowe obciążenie pomostów wynosi 3 kN/m2. Konstrukcje pomostu to układ ram składających się z dwóch pali z rur stalowych Ø 273/8 (rura stalowa konstrukcyjna wg normy EN-10210) wypełnionych betonem w rozstawie 2,24 m, na których wspiera się rura prostokątna 220/120/8 będący konstrukcją wsporczą pomostu (w związku z niestandardowym przekrojem konstrukcji stalowej, istnieje możliwość zmiany przekroju na przekrój handlowy 200/120/8 mm). Układ ramowy w rozstawie co 5,0 m. Ramy będą połączone ze sobą przy pomocy 5 podciągów stalowych wykonanych z rur prostokątnych 180/100/7,1. Na podciągach stalowych mocowany będzie pokład z desek pomostowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 240 x 14 x 3,2 cm. Deski mocowane do rur prostokątnych (podciągów nośnych pomostu) przy pomocy wkrętów samogwintujących do stali ø 6 mm. Pale wbijane będą w rozstawie osiowym 2,24 m (na kierunku prostopadłym do osi pomostu), oraz 5,0 m ( na kierunku równoległym do osi pomostu) wg załączonych rysunków. Projektuje się pale o długości od 10 do 20 metrów. Barierki pomostu w konstrukcji drewnianej. 2.2.Budowa slipu Rama slipu ze stalowych rur prostokątnych 160x80x5 ocynkowanych. Środkowa część ramy wypełniona deskami pomostowymi z tworzywa sztucznego 240x14x3,2 cm pokrytego gumą w celu zabezpieczenia dna łodzi przesuwanej po slipie. Wypełnienie części bocznych elementami gretingowymi - stalowymi kratami pomostowymi ocynkowanymi. Projekt przewiduje możliwość zmiany kąta płaszczyzny slipu i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji, oraz możliwość demontażu slipu na okres zimowy. Wymiary slipu: długość 6,08 m, szerokość 3,68 m. Deski slipu z tworzywa sztucznego należy pokryć gumą grubości 8 mm, zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego, szerokości 1,20 m i długości 6,08 m. Mocowanie na wkręty samogwintujące z podkładkami Ø 8 mm lub pierścieniami zaopatrzonymi w kolce. Powierzchnia gumowa może być łączona. 2.3. Slip - zieleń Ręczne wykonanie trawnika dywanowego siewem z nawożeniem oraz pielęgnacją ręczną pow. 12,50 m2. 2.4. Slip - utwardzenie terenu Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 150,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.4 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Uwaga: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński