OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: 
etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu nr 359994-2013 z dnia 05.09.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane pod nr 188407 – 2013 z dnia 17.09.2013

ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: strona 7 Rozdział 2 pkt. 2.2

- W SIWZ jest: 2.2.Budowa slipu Rama slipu ze stalowych rur prostokątnych 160x80x5 ocynkowanych. Środkowa część ramy wypełniona deskami pomostowymi z tworzywa sztucznego 240x14x3,2 cm pokrytego gumą w celu zabezpieczenia dna łodzi przesuwanej po slipie. Wypełnienie części bocznych elementami gretingowymi -stalowymi kratami pomostowymi ocynkowanymi. Projekt przewiduje możliwość zmiany kąta płaszczyzny slipu i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji, oraz możliwość demontażu slipu na okres zimowy. Wymiary slipu: długość 6,08 m, szerokość 3,68 m.

- W SIWZ powinno być: 2.2.Budowa slipu Rama slipu ze stalowych rur prostokątnych 160x80x5 ocynkowanych. Środkowa część ramy wypełniona deskami pomostowymi z tworzywa sztucznego 240x14x3,2 cm pokrytego gumą w celu zabezpieczenia dna łodzi przesuwanej po slipie. Wypełnienie części bocznych elementami gretingowymi - stalowymi kratami pomostowymi ocynkowanymi. Projekt przewiduje możliwość zmiany kąta płaszczyzny slipu i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji, oraz możliwość demontażu slipu na okres zimowy. Wymiary slipu: długość 6,08 m, szerokość 3,68 m. Deski slipu z tworzywa sztucznego należy pokryć gumą grubości 8 mm, zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego, szerokości 1,20 m i długości 6,08 m. Mocowanie na wkręty samogwintujące z podkładkami Ø 8 mm lub pierścieniami zaopatrzonymi w kolce. Powierzchnia gumowa może być łączona.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński